Схема водоотведения муниципального образования 
Огаревское Щекинского района

Тульской области

на 2015-2023гг.

с.п. Огаревка 2015г.

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения МО Огаревское | 11 |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления с.п.Огаревка. | 12 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод МО Огаревское | 15 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 15 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 16 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 17 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 18 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 18 |
| 1.1.8. | - Описание территорий МО Огаревское, неохваченных централизованной системой водоотведения | 18 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 18 |
|  | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 19 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 19 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 20 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 20 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 20 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 21 |
|  | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод | 21 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное) | 21 |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) | 22 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам | 22 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 23 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 23 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 23 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 23 |
| 1.3.8. | - Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод | 23 |
|  | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 24 |
| 1.4.1. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 24 |
| 1.4.2. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. | 25 |
| 1.4.3. | - Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения | 25 |
| 1.4.4. | - Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 26 |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения. | 26 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 26 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 26 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение. | 26 |
| 1.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 27 |
|  | Раздел VI. - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 27 |
|  | Раздел VII. - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. | 28 |
|  | Раздел VIII. - Решение по бесхозяйным сетям | 28 |
| 2.1. | Глава II - Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения | 28 |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 28 |
| 2.2.1. | Раздел II Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности МО Огаревское | 29 |
| 2.2.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения МО Огаревское | 29 |
| 1.1.1. | - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления д.Горячкино. | 34 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод МО Огаревское | 36 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 36 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 36 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 36 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 37 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 37 |
| 1.1.8. | - Описание территорий МО Огаревское, неохваченных централизованной системой водоотведения | 37 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 38 |
|  | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 38 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 38 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 39 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 39 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 39 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 40 |
|  | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод | 40 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное) | 40 |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) | 40 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам | 41 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 42 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 42 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 44 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 44 |
| 1.3.8. | - Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод | 44 |
|  | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 44 |
| 1.4.1. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 44 |
| 1.4.2. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. | 45 |
| 1.4.3. | - Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения | 45 |
| 1.4.4. | - Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 45 |
|  | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения. | 46 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 46 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 47 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение. | 47 |
| 1.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 47 |
|  | Раздел VI. - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 47 |
|  | Раздел VII. - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. | 48 |
|  | Раздел VIII. - Решение по бесхозяйным сетям | 49 |
| 2.1. | Глава II - Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения | 49 |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 49 |
| 2.2.1. | Раздел II Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности МО Огаревское | 50 |
| 2.2.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения МО Огаревское | 50 |

Глава I
Раздел I
Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Огаревское.

Муниципальное образование Огаревское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение. Административный центр муниципального образования – Огаревское

Устав муниципального образования Огаревское Щекинского района зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 28.11.2014г.г.

Административный центр муниципального образования-

сельское поселение Огаревка.

Общая численность прописанного населения поселения – 6621 человек.

Территория муниципального образования – 40080га.

Плотность населения -  16,0  чел/ км2

Количество населенных пунктов- 53.

На севере территория граничит с МО Щекинский район, МО Ломинцевское;  на востоке – с МО г. Советск, территорией муниципального образования Киреевский район; на юго-западе - с МО Лазаревское, на западе - с МО  Головеньковское.

Границы муниципального образования Огаревское  установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Через поселение проходит автодорога регионального значения Шекино- Советск.

Довольно выгодное географическое расположение, наличие потенциала для развития промышленности, развитой транспортной инфраструктуры позволяют рассматривать муниципальное образование как перспективное для экономического развития.

Муниципальное образование Огаревское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

1.1.1.	Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.

В настоящее время на территории  МО Огаревское  автономные централизованные системы водоотведения действуют на территории населенного пункта с.п.Огаревка и д.Горячкино, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды.

Существующее положение в сфере водоотведения МО Огаревское

Схема водоотведения с.п.Огаревка

| № п/п | Наименование | Существующее положение. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения системой канализации, в том числе: - капитальная застройка - индивидуальная застройка | 70% 100% - |
| 2 | Протяженность канализационных сетей, в том числе: - главных коллекторов | 5,4 км 1,4 км |
| 3 | Схема канализации | Самотечная – 5,4 км |
| 4 | Очистка стоков | - |
| 5 | Очистные сооружения (южная окраина р.п.Огаревка) | Очистные сооружения (постройки 1929 г.) не действуют. Стоки без механической очистки через первичный и вторичный отстойники сбрасываются на рельеф. Расстояние от очистных сооружений до р. Солова – 4 км. |
| 6 | Кол-во сточных вод, поступающих в канализацию, в т.ч.: - фекальных - производственных | 93,1 тыс. м3/год 86,8 тыс. м3/год 6,3 тыс. м3/год |
| 7 | Канализационные станции перекачки | Нет |

Эксплуатация систем водопроводно-канализационного хозяйства возложена на ПО «Тулаэлектрохимобеспечение», которая обслуживает с.п. Огаревка.    Собственником элементов системы является администрация МО Щекинский район.

Предметом деятельности организации ПО «Тулаэлектрохимобеспечение» являются:

- добыча, производство и транспортировка потребителям воды. Качество питьевой воды должно удовлетворять требованиям ГОСТа;

- приём, отведение сточных вод;

- обеспечение бесперебойной и экономичной работы систем водоснабжения и водоотведения;

- ведение работ по механизации и автоматизации производственных процессов, по борьбе с потерями воды и непроизводительными расходами ресурсов и материалов;

- организация своевременного и качественного выполнения работ по профилактическому осмотру сетей и сооружений, их элементов и оборудования;

- проведение капитального ремонта сетей и сооружений за счёт собственных или иных средств;

- проведение контроля над сбросами вод промышленными объектами в сети канализации, согласно договорам с абонентами.

1.1.2.	 Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод с.п. Огаревка.

Отвод сточных вод от населения и предприятий (организаций) поселений производится через самотечные коллекторы, из которых стоки попадают в отстойники. Общая протяженность канализационной сети, обслуживаемой  ПО «Тулаэлектрохимобеспечение» в МО Огаревское,  составляет 6,8 км.:

главные коллектора – 1,4 км;

уличные коллектора  –3,6 км;

внутридворовые сети –1,8 км.,

На  территории МО Огаревское отсутствуют канализационные насосные станции и очистные сооружения, осуществляющие перекачку и очистку и  сточных вод. Качество стоков от населения и промышленных предприятий не контролируется. Сброс стоков после очистки отстойников специализированными машинами  осуществляется на рельеф.

1.1.3.	 Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

Очистные сооружения запущены в 1981 году. Проектная мощность сооружений составляет 700 м3 в сутки. Очистке подвергается смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Фактический расход за 2015г. составляет 187 м3 в сутки.

1.1.4.	 Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

В территориальном развитии системы водоотведения с.п. Огаревка можно выделить две технологические зоны водоотведения:

1.	Технологическая зона № 1: с.п. Огаревка (бывшая Новая Огаревка) - ул. Железнодорожная, Школьная, 1-я Клубная, Шахтерская, ул. Клубная, д. 1,2,3;

2.	Технологическая зона № 2: с.п.Огаревка (бвшая Старая Огаревка )- ул. Школьная, Клубная, Первомайская, Советская, Амбулаторная, Коммунальная.

1.1.5.	 Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

На территории МО Огаевское утилизация осадка не производится. Все стоки стекают по рельефу.

1.1.6.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Общая протяженность канализационной сети  МО  Огаревское составляет 6,8 км.

Большинство канализационных сетей построено 80-90 гг. прошлого века. Аварийность на сетях канализации составляет 3,26% от общей длины.

1.1.7. Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

| Блок показателей | Объект нормирования | Наименование параметра | Единица измерения | Текущий показатель, 2013 г. | Целевой показатель на 2014г. | Целевой показатель на 2015г. | Целевой показатель на 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение нормативных требований качества | Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля анализов, соответствующхнормативным | 79 | 82 | 85 | 91 |

1.1.8.	Описание территорий МО Огаревское, неохваченных централизованной системой водоотведения

По данным Администрации муниципального образования территорий, неохваченных централизованной системой водоотведения, в с.п. Огаревка не выявлено
1.1.9.    Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 80-90-х годах, т.е. эксплуатируются уже более 20-30 лет. Аварийность на сетях канализации составляет 3,26% от общей длины. Для дальнейшего развития сети водоотведения с.п. Огаревка необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и прокладка новых участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

1.2.1.	 Балансы производительности сооружений системы водоотведения

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод.

Нормы водоотведения приняты  согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45; Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25% расхода стоков от населения.

Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определен на основании укрупненных норм.

Водоотведение на первый этап

| Наименование потребителей | Норма водоотведения м3 | Коэффиц. суточной неравномерности | Первый этап развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/сут. | Часовой (м3/ч). | Секундный (л/с) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,854 | 1,1 | 2,7 | 0,26 | 0,011 | 0,072 |  |
| Всего по муниципальному округу | 2,7 | 0,26 | 0,011 | 0,072 |  |
| Промышленность |  |
| 20% |  |  | 2,16 | 0,21 | 0,009 | 0,058 |  |
| Итого | 4,86 | 0,47 | 0,020 | 0,130 |  |

1.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Собирание сточных  вод, поступающих по поверхности рельефа местности не осуществляется.

1.2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Объём поступления сточных вод от всего населения с.п. Огаревка определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.) и составляет в 437,7тыс. м3/сут. Выделить  зоны дефицитов и резервов производительных мощностей очистных сооружений не предоставляется возможным в связи с отсутствием данных о фактической очистке сточных вод.

1.2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения

При анализе гидравлических режимов определено, что существующая сеть канализации с нагрузкой не справляется. В целях улучшения эффективности работы канализационной сети, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих.

1.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

Проектная производительность очистных сооружений – 700 м3/сут., фактический расход – 187 м3/сут. При существующем резерве мощностей 513 тыс. м3/сут. Зону действия канализационных очистных сооружений можно расширить и обеспечить дополнительный приток сточных вод в объеме: 513 тыс. м3/сут.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

| Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод (тыс. м³) | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 159760,5 | 165710 | 170455 | 181770 |
| Среднесуточный | 437,7 | 454 | 467 | 498 |
| Максимальный | 525,2 | 546,2 | 562,3 | 597,4 |

1.3.2. Количество  пропущенных  сточных вод (с выделением групп)

Отсутствие данных фактических объёмов лишает возможности выделить группы абонентов.

1.3.3. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

1.3.4.Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок

В перспективе строительство канализационных очистных сооружений не требуется. Сбор сточных вод планируется производить самотёком в септики.

1.3.5.Карта расчетных элементов деления территории

Деление территории производить нецелесообразно в связи с малой протяженностью канализационных сетей и возможностью производить сброс на канализационные очистные сооружения, расположенные в городе со всей площади канализования.

1.3.6.	 Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементом является населенный пункт, канализование которого будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенного пункта.

1.3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

Расчетный элемент территориального деления – с.п. Огаревка

1.3.8.	Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод

На момент разработки схем сбор, транспортировка и отвод сточных вод производится самотёком, поэтому электроэнергия в системе водоотведения с.п. Огаревка не потребляется. В перспективе на территории с.п. Огаревка планируется строительство КНС. Прогноз потребления электроэнергии в системе водоотведения: 60 тыс.кВт.час. Необходимо максимально снизить объём потребляемой электроэнергии за счёт установки новых электронных приборов, контролирующих работу насосов.

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

1.4.1.	План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

􀂾 Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими установками или сооружениями очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

􀂾Вывоз хозяйственно-фекальных сточных вод из септиков в населённых пунктах с.п. Огаревка  следует выполнять специализированными машинами со сливом на площадки очистных сооружений ближайшего крупного населенного пункта. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков. На территории с.п. Огаревка в существующих канализационных очистных сооружениях такие площадки не предусмотрены.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселения требуется вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов; так же строительство канализационных сетей в районах посёлка, не имеющих централизованного водоотведения.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации необходимо устройство септиков с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселка требуется:

- вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов;

- вести строительство КНС, на территории нового жилищного строительства города.

1.4.2.	План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

| № | Мероприятие | 2015 год | 2018 год | 2020 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 1 км. | 1 км. | 1 км. | 1 км. |
| 2 | Строительство новых КНС | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей | 15 км | 15 км | 15 км | 15 км |
| 4 | Установка септиков | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. |

1.4.3.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № пункта по программе | Наименование мероприятия | Стоимость, всего, тыс.руб | Источник финанси-рования | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Реконструкция очистных сооружений в с.п. Огаревка | 13500,0 |  |  |

1.4.4.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1

Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Таких возможностей нет, из-за большого износа всей системы водоотведения с.п. Огаревка.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения.

1.5.1.	Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Из 4 км канализационных сетей, предлагаемых к новому строительству на территории МО  Огаревское, 1,2 км. –  магистральные канализационные сети.

Из 3 км. канализационных сетей, реконструируемых на территории МО Огаревское 1,7 км. – магистральные канализационные сети.

1.5.2.	План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На момент разработки схем диспетчерская служба функционирует при помощи телефонной связи, диагностика состояния водопроводных сетей осуществляется визуальным методом. Необходимо внедрение диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на канализационных насосных станциях.

1.5.3.	План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2023г. |
| 1 | Установка расходомеров на очистных сооружениях с дистанционной передачей данных | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Установка расходомеров абонентам | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3 | Установка расходомеров на КНС | 500 | 500 | 500 |

1.5.4.	План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

Данных о наличии стальных канализационных трубопроводов нет.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

На территориях коттеджной  застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять  этапность  застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для

производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения.

Согласно пункта № 4.3

| № | Мероприятие | 2015 год | 2018 год | 2020 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 200000 т.р. | 200000 т.р. | 200000 т.р. | 200000 т.р. |
| 2 | Строительство новых КНС | 1000 т.р. |  |  |  |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей | 30000 т.р. | 30000 т.р. | 30000 т.р. | 30000 т.р. |
| 4 | Реконструкция существующих КНС | 1000т.р. | 500т.р. | 500т.р. | 500т.р. |
| ИТОГО | 232000т.р. | 230500т.р. | 230500т.р. | 230500т.р. |

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации МО Щекинского района не выявлено.

Глава II Обосновывающие материалы к схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

В ходе разработки схем водоотведения проведено техническое обследование объектов водоотведения в МО  Огаревское. В ходе обследования выполнен выезд на место расположения объектов водоотведения с целью адаптации перечня исходных данных к существующим в организациях и администрации материалам,  фотофиксация объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объёмов инвестиций, оценка перспективного объёма водоотведения, определение ключевых показателей работы существующей систем водоотведения и перспективы.

Раздел II  Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

2.2.1.	Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия канализационных сетей и сооружений на территории с.п. Огаревка

На основании анализа зон деятельности организации водоснабжения и водоотведения ПО «Тулаэлектрохимобеспечение» формируем предложение определить её потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоотведения с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и канализационных сетей на территории сельского поселка Огаревка  Щекинского района.

2.2.2.	Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения г.Ефремов

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения

| №п. | Наименование ключевых показателей | 2013г.(факт.) | 2014г. | 2015г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям | 79% | 82% | 85% | 91% |
| 2. | Уровень подключения к канализации, доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоотведения | 56% | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3. | Аварийность на сетях канализации, доля нуждающихся в замене наружных трубопроводов | 2,36% | нет данных | нет данных | нет данных |

1.1.1.	Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления д.Горячкино.

В настоящее время  автономные централизованные системы водоотведения действуют на территории населенного пункта  д. Горячкино, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные  сточные  воды.

- зона водоотведения

Очистные сооружения располагаются в д. Горячкино, Щекинского района очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии.

В остальных населенных  пунктах,  (в том числе и имеющих централизованный водопровод - пос. 10 Октябрь, пос. Майский, пос. Шахтерский, д. Большие Озерки, д. Малые Озерки, д. Кресты, д. Грецовка, д. Огаревка, д. Новые Выселки, д. Старые Выселки,  с. Костомарово,  д. Хмелевец-Крюково, д. Наумовка, ст. Житово)  автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений в микрорайонах    Подлесный  и  Задонье нет. Население использует  выгребные ямы.

1.1.2.	Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод поселений, городских округов Тульской области.

Очистные сооружения располагаются в д. Горячкино, Щекинского района и находятся в нерабочем состоянии.

Канализационные магистральные сети составляют всего – 4,8 км. Средний износ – 80 %.

Охват населения канализацией – 70%, капитальной застройки – 100%.

1.1.3.	Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

| Протяженность сетей, км | 4,8 |
| --- | --- |
| Изношенность сетей, % | 80 |

Очистные сооружения полной биологической очистки находятся в нерабочем состоянии.

1.1.4.	Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

1.1.5.	Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

Очистных сооружений находятся в нерабочем состоянии, иловые карты забиты, отстойники забиты, система утилизации осадка сточных вод не работает.

1.1.6.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Городской коллектор до городских очистных сооружений находится в аварийном состоянии.   Износ очистных сооружений - 100% (нерабочие)

| Населенный пункт | Численность обслуживаемого населения, (человек) | Характеристики канализационных сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | В т.ч. ветхие, км | Год прокладки |
| д. Горячкино | 380 | 4,8 | 4 | 1960 |

1.1.7.Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Очищенная вода не соответствует требуемым параметрам.

1.1.8.	Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения

В  населенных пунктах  (в том числе и имеющих централизованный водопровод - пос. 10 Октябрь, пос. Майский, пос. Шахтерский, д. Большие Озерки, д. Малые Озерки, д. Кресты, д. Грецовка, д. Огаревка, д. Новые Выселки, д. Старые Выселки, с. Костомарово, д. Хмелевец-Крюково, д. Наумовка, ст. Житово) автономных  централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует  выгребные ямы.

1.1.9.	Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод.

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 1960 году, т.е. эксплуатируются уже более 50 лет. В среднем сети имеют износ более 80%. Для дальнейшего развития сети водоотведения д. Горячкино необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и прокладка новых участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

1.2.1.Балансы производительности сооружений системы водоотведения

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СП 32.13330-2012, п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СП 32.13330-2012 в размере 25% расхода стоков от населения.

Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определен на  основании укрупненных норм.

| Наименование потребителей | Норма водоотведения м3/чел.*месяц | Коэффиц. суточной неравномерности |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/год. | Часовой (м3/ч). | Секундный (л/с) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,854 | 1,1 | 3,836 | 4,272 | 14,83 | 4,12 |
| Всего по муниципальному образованию | 3,836 | 4,272 | 14,83 | 4,12 |
| Промышленность |
| 25% |  |  |  | 1,068 | 3,71 | 1,03 |
| Итого |  | 5,34 | 18,54 | 5,15 |

1.2.2.	 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования  очистных сооружений и прямых выпусков

Собирание сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, не осуществляется.

1.2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Балансов поступления сточных вод в канализационные сети не ведется.

В населённом пункте: д.Горячкино,  необходимо построить септики.

1.2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения.

При анализе гидравлических режимов определено, что сеть канализации работает удовлетворительно, в целях улучшения эффективности работы канализационной сети, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих, а также реконструкция канализационных насосных станций и установка водосчётчика.

1.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Отсутствие рабочих очистных сооружений лишает возможности планировать резервирование мощностей системы водоотведения и производить их оценку.

Необходим капитальный ремонт биологических очистных сооружений в д.Горячкино.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	 Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное, максимальное)

|  | 2015г. | 2023г. |
| --- | --- | --- |
| Годовое | 20860, м3 | 53000 м3 |
| среднесуточное | 58 м3 | 150 м3 |
| максимальное | 70 м3 | 180 м3 |

1.3.2.Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп)

| Пропущено сточных вод всего | 20,860 | тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| От населения | 18,200 | тыс.м3 |
| От бюджтофинансируемых организаций | - | тыс.м3 |
| От прочих организаций | 2,660 | тыс.м3 |
| От других канализаций или отдельных канализационных сетей | - | тыс.м3 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего | 20,860 | тыс.м3 |

1.3.3. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

- зона очистных сооружений. (не рабочие)

1.3.4. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок.

Требуемая мощность септика в д. Горячкино с перспективой на 2023 год составляет  75м3/сутки.

1.3.5. Карта элементов деления территории.

- зона канализации.

- зоны где планируется проведение канализации.

1.3.6.	 Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами являются населенные пункты, канализование которых будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенных пунктов.

1.3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.       Учёт таких данных не производится.

1.3.8.	 Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод.

В связи со строительством канализационных очистных сооружений, потребуется выделение дополнительных мощностей электроэнергии для обеспечения их работоспособности. Расчетный объем энергопотребления будет составлять 0,6 кВт\час на очистку 1 м3 сточных вод. Учитывая прогнозный уровень очистки сточных вод – 150 м3/сут, требуемый объем электроэнергии составляет: 90 тыс кВт/час

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

1.4.1.	 План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

Перечень объектов, которые необходимо ввести в систему водоотведения

| п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Канализационные сети взамен устаревших |
| 2 | Септик |
| 3 | Расходомеры |

1.4.2.	План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно.

В деревне Горячкино необходимо установить септик, производительностью 75м3/сутки. Необходимо заменить канализационные сети.  Также необходимо проложить  новый трубопровод для обеспечения централизованной системой канализации следующие поселки в полном объеме: пос. 10 Октябрь, пос. Майский, пос. Шахтерский, д. Большие Озерки.

1.4.3.	План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно.

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 1500м | 1500м | 1500м | 1500м | 1500м |
| 2 | Строительство септика на 75 м3/сутки |  | 75 м3/сутки |  |  |  |
| 3. | Строительство новых канализационных сетей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

1.4.4.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.2

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 12000т.р. | 12000т.р. | 12000т.р. | 12000т.р. | 12000т.р. |
| 2 | Строительство септика на 75м3/сутки |  | 150000 |  |  |  |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей | 6400 т.р. | 6400 т.р. | 6400 т.р. | 6400 т.р. | 6400 т.р. |
|  | ИТОГО | 21000т.р. | 22000 т.р. | 21000т.р. | 21000т.р. | 21000т.р. |

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1.	 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Перечень объектов подлежащих  реконструкции, а также необходимых для строительства.

| п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Коллекторы |
| 2 | Очистные сооружения |
| 3 | Насосы |

1.5.2.	 План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Внедрение диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на канализационных очистных сооружениях, а также на канализационных насосных станциях. Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

1.5.3.	 План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

1.5.4.	 План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

Стальные канализационные трубопроводы отсутствуют, имеются чугунные трубы, в силу их изношенности необходима замена канализационной сети.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

Очистные сооружения располагаются в д. Горячкино, Щекинского района и находятся в нерабочем состоянии.

В остальных населенных пунктах  (в том числе и имеющих централизованный водопровод - пос. 10 Октябрь, пос. Майский, пос. Шахтерский, д. Большие Озерки, д. Малые Озерки, д. Кресты, д. Грецовка, д. Огаревка, д. Новые Выселки, д. Старые Выселки, с. Костомарово, д. Хмелевец-Крюково, д. Наумовка, ст. Житово) автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует  выгребные ямы.

Потребуется модернизация и развитие очистных сооружений в д. Горячкино.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно  снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения муниципального образования требуется:

-	вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети муниципального образования с использованием современных материалов;

-	вести реконструкцию напорных коллекторов, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям.

Бесхозяйных объектов системы водоотведения  не выявлено.

Глава II

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

В ходе разработки схем водоотведения проведено техническое обследование объектов водоотведения в д.Горячкино. В ходе обследования выполнен выезд на место расположения объектов водоотедения, фотофиксация объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства оценка необходимых объёмов инвестиций оценка перспективного объёма водоотведения. Определение ключевых работы показателей существующей систем водоотведения и перспективы.

Раздел II.

Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения:

2.2.1.	 Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области.

На основании анализа зон деятельности  формируем предложение определить её потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоотведения с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и канализационных сетей на территории муниципального образования Огаревское.

2.2.2.	 Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения поселений, городских округов Тульской области

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения

| №п. | Наименование ключевых показателей | 2013г.(факт.) | 2014г. | 2015г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | % соответствия проб воды по нормативам | Не соответствуют | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Удельная аварийность шт./10км. | 7 | 4 | 4 | 2 |

# Text boxes

МО Огаревское Щекинского  района

МО Огаревское нского  района

МО Огаревское Щекинского  района

МО Огаревское Щекинского  района

МО Огаревское Щекинского  района

МО Огаревское Щекинского района

МО Огаревское Щекинского  района

МО Огаревское Щекинского  района

МО Огаревское Щекинского  района

евское Щекинского  района

МО Огаревское Щекинского  района

МО Огаревское Щекинского  района